## Slide 2
Пятый лишний
Пифагор
Вольта
Ом
Кулон
Ампер

## Slide 3
Пятый лишний
Сила тока
Заряд
Напряжение
Ом
Сопротивление

## Slide 4
Пятый лишний
Амперметр
Ваттметр
Вольтметр
Омметр
Психрометр

## Slide 5
Последовательное соединение проводников
Физика - удивительная вещь: она интересна, даже если в ней ничего не понимаешь.
(М. Аров)

## Slide 6
Последовательное соединение проводников - соединение проводников без разветвлений, когда конец одного проводника соединен с началом другого проводника.

## Slide 8
I1 = I2 = I
сила тока, протекающего через каждый проводник, одинакова

## Slide 10
общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи
U = U1 + U2

## Slide 11
  общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков цепи
  R = R1 + R2

## Slide 12
При последовательном соединении проводников:
- сила тока, протекающего через каждый проводник, одинакова
I1 = I2 = I3
- общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи
U = U1 + U2
- общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков цепи
R = R1 + R2

## Slide 13
Преимущества и недостатки последовательного соединения
Пример последовательного соединения: гирлянда
Последовательное – защита цепей от перегрузок: при увеличении силы тока выходит из строя предохранитель и цепь автоматически отключается. При выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные.

## Slide 14
Примеры
последовательного соединения проводников
При выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные
Используется для включения дополнительного сопротивления в цепь для снижения общего тока.

## Slide 15
Закончи предложение:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я выполнял задания…
Я понял что…
Теперь я могу…
Я научился…
У меня получилось…
Меня удивило…
Урок дал мне для жизни…

## Slide 16
Домашнее задание.
П. 48, упр. 22 № 2,3
№ 4 по желанию.

## Slide 17: Вольтметр V1 показывает 12 В. каковы показания амперметра и вольтметра V2?
V1
V2
А
6 Ом
2 Ом
R1
R2
Дано:
R1= 6 Ом
R2= 2 Ом
U1= 12 В
I - ?
U2- ?
Решение:
Ответ: I=2A, U=4В

## Slide 18
1 группа.
0
1
2
A
0
5
10
V
В установке использованы две одинаковые лампы. Вычислите их общее сопротивление. Вычертите принципиальную схему этой цепи.

## Slide 19
2 группа
0
1
2
A
Определите общее сопротивление резисторов, силу тока в каждом резисторе, и напряжение на каждом резисторе.
20 Ом
2
15 Ом
3

## Slide 20
0
1
2
A
0
5
10
V
В установке использованы две одинаковые лампы.
Определите сопротивление одной лампы, общее сопротивление, напряжение на каждой лампе.
3 группа

## Slide 21
1. По схеме, изображенной на рис. 17, определите показания амперметра и общее сопротивление в электрической цепи, если R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом.

## Slide 22
2. Каковы показания амперметра и общее сопротивление электрической цепи, изображенной на рис. 18, если R1 = 10 Ом, R2 = 2 Ом?

## Slide 23
3. По схеме, изображенной на рис. 21,
определите показания амперметра и
сопротивление R2, если R1 = 4 Ом.